## Slide 1
◆ AI INFRASTRUCTURE · 2026
AI 产业发展趋势
从算力到互联的硬科技革命
CPU · GPU · 光模块 · PCB · 存储 · 互联 · 散热 —— 拆解 AI 基础设施的每一个关键环节，看清技术演进与投资脉络。
2026 年 6 月 | AI 产业研究团队 | ~30 min
1 / 16

## Slide 2
# AGENDA
今天的内容路线图
01
CPU：算力基石
~3 min
02
GPU：训练与推理引擎
~3 min
03
光模块：数据洪流通道
~3 min
04
PCB：高速信号载体
~2 min
05
存储：大模型记忆基石
~3 min
06
互联与网络
~2 min
07
散热与能效
~2 min
08
市场格局与展望
~4 min
2 / 16

## Slide 3
01
CHAPTER 01
CPU：算力基石
从通用计算到 AI 专用 —— 服务器 CPU 的新战场
3 / 16

## Slide 4
# CPU · 算力基石
x86 与 ARM 两强争霸，AI 专用加速单元成为标配
🔵 Intel Xeon 6
Granite Rapids · 最多 128 核 · 内置 AMX 矩阵引擎，BF16/INT8 推理加速。单路 12 通道 DDR5，PCIe 5.0 × 88 lane。
AMX · 2048-bit
🔴 AMD EPYC 9005
Turin · Zen 5 架构 · 最多 192 核 384 线程 · AVX-512 全吞吐。12 通道 DDR5-6000，CXL 2.0 内存扩展。
192 Cores · 500W TDP
🟢 ARM Neoverse V3 / N3
AWS Graviton4 · NVIDIA Grace · 每瓦性能领先 x86 约 30-50%。AmpereOne 192 核云原生 CPU 已量产。
ARM v9.2 · SVE2
💡 关键趋势
CPU 不再是「通用计算」的代名词。内置 AI 加速器（AMX、SVE、NPU）正让 CPU 在推理侧重新夺回话语权。ARM 阵营凭借每瓦性能优势在云原生场景加速渗透，x86 以生态和单核峰值守住基本盘。
4 / 16

## Slide 5
02
CHAPTER 02
GPU：训练与推理的算力引擎
从 Blackwell 到 ASIC —— 算力军备竞赛的核心战场
5 / 16

## Slide 6
# GPU · 算力引擎
Blackwell 领跑，AMD + 自研 ASIC 双线追击
20K+
B200 FP4 TFLOPS
8.3K
MI450X FP8 TFLOPS
192 GB
B200 HBM3e 显存
8 TB/s
HBM3e 带宽
 | NVIDIA B200 | AMD MI450X | Google TPU v6 | 华为 Ascend 910C
制程 | TSMC 4NP | TSMC N3 | TSMC N3 | SMIC N+2
FP16 TFLOPS | 4,500 ▲ | 2,300 ▲ | 1,800 ▲ | 800 ▲
显存 | 192 GB HBM3e | 288 GB HBM3e | 96 GB HBM3 | 128 GB HBM2e
TDP | 1,000W | 750W | 600W | 550W
💡 关键趋势
NVIDIA 以 Blackwell 架构 + NVLink 5 + 液冷整机柜方案建立系统级壁垒。AMD 以更大显存和开放生态（ROCm 6.0）追赶。Google / AWS / Meta 自研 ASIC 推理芯片加速部署。
6 / 16

## Slide 7
03
CHAPTER 03
光模块：数据洪流的「光速」通道
800G → 1.6T → 3.2T，光电互联的速度革命
7 / 16

## Slide 8
# 光模块 · 互联通道
800G 大规模出货，1.6T 即将商用，硅光技术拐点已至
🔷 800G OSFP / QSFP-DD800
2026 年 AI 训练集群标配。DR8 / FR4 / SR8 多模方案齐全。单模块功耗 ~14W，硅光版本降至 ~10W。主要供应商：中际旭创、Coherent、Finisar。
8×100G PAM4
🔶 1.6T / 3.2T 下一代
1.6T OSFP-XD 预计 2026H2 量产，200G/lane × 8。CPO（共封装光学）方案将光引擎集成至 Switch ASIC 旁，功耗降低 40%+。
200G/lane · CPO
LPO（线性驱动）
去掉 DSP 芯片，功耗降低 50%，延迟 < 5ns。2026 年 800G LPO 开始小批量部署。
硅光（SiPh）
CMOS 工艺兼容，低成本大规模制造。Intel / Ayar Labs / 曦智科技领跑。2027 渗透率预计 > 30%。
薄膜铌酸锂（TFLN）
超高带宽调制器，200G+ 单波速率关键使能技术。HyperLight / 光库科技布局。
💡 关键趋势
光模块速率每 2 年翻一番。LPO + 硅光两条技术路线并行演进，产业链话语权向模块厂商和硅光代工厂集中。
8 / 16

## Slide 9
04
CHAPTER 04
PCB：高速信号的高密度载体
从 M8 到 M9 材料，AI 服务器 PCB 的价值重构
9 / 16

## Slide 10
# PCB · 信号载体
AI 服务器 PCB 四大升级方向
📐 层数升级：从 20L → 30L+
GPU 模组板（UBB）普遍 26-30 层，Switch 背板 34 层+。高层数带来更高的布线密度和更复杂的电源分配网络（PDN）。
30L+ · UBB
🔧 材料升级：M7 → M8 → M9
超低损耗 CCL 需求爆发。松下 Megtron 8、台耀 TU-983 为主流方案。M9 级 Df < 0.0015 @ 10GHz。
Df < 0.0015 · M9
📏 HDI + Any-Layer 工艺
NVIDIA GB300 NVL72 整机柜采用超大尺寸 HDI 板，单板面积 700×600mm+。Any-Layer 技术从手机走向数据中心。
700×600mm · Any-Layer
💪 供需格局：高端产能紧缺
全球高端 PCB 产能集中在臻鼎、欣兴、Ibiden、三星电机。AI 需求拉动高端 PCB 市场 CAGR 25%+（2024-2030）。
CAGR 25% · 供不应求
10 / 16

## Slide 11
05
CHAPTER 05
存储：大模型的「记忆」基石
HBM 堆叠竞赛 + NAND 闪存的大容量时代
11 / 16

## Slide 12
# 存储 · 记忆基石
HBM4 即将登场，存内计算从概念走向量产
 | HBM3 | HBM3e | HBM4 | LPDDR5x (边缘)
单堆容量 | 24 GB | 36 GB | 48-64 GB | 16-32 GB
带宽 | 819 GB/s | 1.2 TB/s | 1.6-2.0 TB/s | 68 GB/s
堆叠层数 | 12-Hi | 12-Hi | 16-Hi | —
IO 位宽 | 1024-bit | 1024-bit | 2048-bit | 64-bit
主要供应商 | SK海力士 / 三星 | SK海力士 / 三星 / 美光 | SK海力士（先行） | 三星 / 美光
🔺 HBM 市场格局
SK 海力士以 53% 份额领先（HBM3e 独家供货 NVIDIA），三星 38%，美光 9%。2026 全球 HBM 市场规模预计突破 400 亿美元。
🔺 企业级 SSD
PCIe 5.0 NVMe SSD 单盘 64TB。QLC NAND + 存算一体降低数据搬移能耗。AI 推理缓存池化需求拉动大容量 SSD。
💡 关键趋势
HBM 是 GPU 性能释放的最大瓶颈之一。HBM4 通过 2048-bit 位宽和 16-Hi 堆叠将带宽翻倍。PIM（存内计算）让 HBM 不只是「存储」，还能执行矩阵运算。
12 / 16

## Slide 13
# 散热 · 能效挑战
单机柜 100kW+ 时代，液冷从「可选项」变成「必选项」
🌡️ 功耗持续攀升
GB300 NVL72 单机柜功耗高达 132kW。B200 单芯片 TDP 1000W，下一代 Rubin 预计 1500W+。传统风冷极限 ~30kW/机柜已被远远超越。
132kW/rack
💧 液冷三大路线
冷板式：成熟方案，PUE ~1.1，NVL72 标配。浸没式：单相/两相，PUE < 1.05，3M Novec 等氟化液成本仍高。芯片级：微通道直触，台积电 / Cooltera 研发中。
PUE 1.05~1.15
冷板液冷
2026 年 AI 数据中心标配。CDU 单台 1.5MW 散热能力。Vertiv / CoolIT / Boyd 为主要供应商。
浸没式液冷
Tank + 氟化液方案。运维复杂度高，但散热密度极致。阿里 / 微软部分 AI 集群已部署。
液冷产业链
冷板 → CDU → 液冷管路 → 冷却塔。2026 全球液冷市场 ~120 亿美元（CAGR 35%+）。
13 / 16

## Slide 14
# 市场 · 投资格局
2026 年 AI 基础设施市场规模
$420B
AI 芯片总市场
$180B
GPU / AI 加速器
$85B
HBM 存储
$28B
光模块
🏆 芯片四强格局
NVIDIA 以 ~80% AI GPU 份额绝对领先。AMD 追赶至 ~12%。自研 ASIC（Google TPU / AWS Trainium）合计 ~5%。华为 Ascend 在中国市场份额领先。
🌏 国产替代加速
华为 Ascend 910C 量产，寒武纪思元 690 进入数据中心。海光 DCU 兼容 ROCm 生态。中国 AI 芯片自给率 2026 年约 15-20%。
📈 Capex 竞赛
微软 / 谷歌 / 亚马逊 / Meta 2026 AI Capex 合计超 $300B。xAI Colossus 10 万 GPU 集群已投产，全球 AI 超算竞赛白热化。
14 / 16

## Slide 15
# 展望 · 趋势总结
2026-2028：六个确定性趋势
🔺 1. 算力持续翻倍
GPU 每 2 年算力翻倍（Blackwell → Rubin → Vera）。ASIC 推理芯片将占推理市场 30%+。
🔺 2. 互联速率倍增
Scale-Up：NVLink 6→7，UBB 2.0。Scale-Out：800G→1.6T→3.2T。CPO 将光引擎集成至交换机芯片，延迟降至 ns 级。
🔺 3. 存储带宽破墙
HBM4 → HBM4e，PIM 存内计算普及。CXL 3.0 内存池化打破「内存墙」。QLC NAND 256TB SSD。
🔺 4. 液冷全面渗透
2028 年 80%+ 新建 AI DC 采用液冷。PUE 从 1.4 → 1.05。液冷产业链 CAGR 35%+。
🔺 5. 端侧 AI 崛起
AI PC（NPU > 40 TOPS）、AI 手机、具身智能（机器人芯片）将创造新增长极。
🔺 6. 地缘重塑供应链
Chiplet + 先进封装（CoWoS / EMIB）成为「新摩尔定律」。东南亚封装测试产能扩建。
15 / 16

## Slide 16
?
感谢聆听 · 欢迎交流
AI 基础设施正经历百年一遇的架构变革，每一个环节都值得深入跟踪。
📧 ai-research@example.com
📊 数据截止 2026.Q2
Thank You · Questions & Discussion
16 / 16